## Slide 1
ASSURANCE TURNO 1-3
FOCOS PRIORITARIOS DE VERIFICACIÓN EN TERRENO – ITO · Turno 1-3 · datos del 10 al 23 SEP
PROPUESTA A · TARJETAS POR FOCO
Una tarjeta por foco: se lee rápido e imprime bien para el inspector.
NUESTRO COMPROMISO: CERO DAÑO A LAS PERSONAS
▲▲ PROPUESTA DE FORMATO · ASSURANCE ITO
SEGURIDAD, SALUD, PERSONAS Y MEDIO AMBIENTE
EVENTOS ÚLTIMOS 14 DÍAS
del 10 al 23 SEP Total N1+N2 6 · ACC 0 · CAAP 1 · HAP 3 · CBP 2 · vs. 14 días anteriores: 4 ▲
1
N1 · CRITICIDAD ALTA
Izaje – plan por maniobra
Verificar que toda maniobra de izaje cuente con plan específico y vigente para la carga y el equipo; el rigger lo porta en terreno y el supervisor valida que corresponda antes de autorizar el levante.
Detener si: Sin plan específico para la carga, no se iza.
CAAP 555505 – PUMA: plan del rigger era de descarga de cañería HDPE, no de la escala modular
HAP 555358 – PUMA: izaje de equipo de electrofusión sin plan específico
GCC + CdP Maniobras de Izaje + ASP
Plan específico / validación supervisor / fotos
2
N1 · CRITICIDAD ALTA
Izaje – segregación y comunicación
Verificar segregación efectiva y comunicación bidireccional en el área de la carga: control de acceso antes de izar, radio operador–rigger, uso de vientos y posición fuera de bordes de zanja al desacoplar.
Detener si: Sin segregación o sin radio, no se inicia el izaje.
HAP 556119 – PUMA: maxisacos con grúa horquilla sin segregación ni comunicación
CBP 554227 – PUMA: retiro de eslinga con un pie en borde de zanja
HBP 554488: falta de vienteros
GCC + CdP Maniobras de Izaje + Desafío en Terreno
Área segregada / radio / vientos / fotos
3
N2 · CRITICIDAD INTERMEDIA
Vehículos y equipos – pre-uso
Verificar inspección pre-uso de vehículos y equipos antes de habilitarlos: neumáticos y elementos críticos sin daño, check list con horómetro, letrero de supervisor y plan de tránsito firmado.
Detener si: Vehículo o equipo con daño crítico no opera.
HAP 553767 – J.E.J.: camioneta con neumático dañado antes del uso
HBP 554865 – PUMA: camión pluma sin letrero ni plan de tránsito firmado
HBP 554110 / 556748: generadores sin horómetro ni responsable
EdC Vehículo Liviano + Inspección de Equipos + ASP
Check list pre-uso / letrero y plan firmados / fotos
4
N2 · CRITICIDAD INTERMEDIA
Andamios – liberación estricta
Verificar plataformas temporales antes de habilitar el acceso: rodapié y peldaños instalados aunque la tarjeta verde esté vigente, doble baranda en vanos y bordes, sin material acopiado.
Detener si: Andamio con piezas faltantes: prohibido el acceso.
CBP 554901 – PUMA: andamio con tarjeta verde, sin rodapié ni peldaños
HBP 554468 – COX: material acopiado sobre plataforma a 70 cm
Inspección de Plataformas + CdP Trabajos en Altura
Rodapié y peldaños / tarjeta coherente / fotos
FOCO – SI PRO · ESTRATEGIA DE CONTROLES
Fila fija de la Gerencia SSO
Directriz GSSO · Herramienta GCC · Registro en QR o plataforma PASSO.
RECURRENTE · HBP (N3)
7
eventos HBP que se repiten en el período
Acopio y housekeeping deficiente (4)
Extensiones eléctricas sin pasacable (3)
Refuerzo transversal en todos los recorridos y al cierre de cada tarea.

## Slide 2
RECORRIDO DEL TURNO 1-3
FOCOS PRIORITARIOS DE VERIFICACIÓN EN TERRENO – ITO · Turno 1-3 · datos del 10 al 23 SEP
PROPUESTA B · RECORRIDO POR BLOQUE
Ordena los focos según cuándo y dónde se verifican en el turno.
NUESTRO COMPROMISO: CERO DAÑO A LAS PERSONAS
▲▲ PROPUESTA DE FORMATO · ASSURANCE ITO
SEGURIDAD, SALUD, PERSONAS Y MEDIO AMBIENTE
EVENTOS ÚLTIMOS 14 DÍAS
del 10 al 23 SEP Total N1+N2 6 · ACC 0 · CAAP 1 · HAP 3 · CBP 2 · vs. 14 días anteriores: 4 ▲
AM · INICIO DE TURNO
Áreas: Piscinas ILS–PLS · Pila Oeste
1
Izaje – plan por maniobra
N1 · CRITICIDAD ALTA · CAAP 555505, HAP 555358
☐ Plan de izaje específico por maniobra
☐ Validación del supervisor antes del levante
Detener si: Sin plan específico para la carga, no se iza.
2
Izaje – segregación y comunicación
N1 · CRITICIDAD ALTA · HAP 556119, CBP 554227, HBP 554488
☐ Segregación y radio en área de la carga
☐ Vientos en uso al desacoplar
Detener si: Sin segregación o sin radio, no se inicia el izaje.
3
Vehículos y equipos – pre-uso
N2 · CRITICIDAD INTERMEDIA · HAP 553767, HBP 554865, HBP 554110 / 556748
☐ Check list pre-uso de vehículos y equipos
Detener si: Vehículo o equipo con daño crítico no opera.
MEDIODÍA · INTERVENCIÓN
Áreas: Pilas de Lixiviación · Botadero de Ripios · Patio Contratistas
4
Andamios – liberación estricta
N2 · CRITICIDAD INTERMEDIA · CBP 554901, HBP 554468
☐ Rodapié, peldaños y doble baranda
Detener si: Andamio con piezas faltantes: prohibido el acceso.
HBP ☐ Extensiones eléctricas con pasacable (recurrente)
HBP ☐ Acopio y housekeeping en zonas habilitadas (recurrente)
PM · CIERRE DE JORNADA
Áreas: Gestión SAP · CdP pendientes · Entrega de turno
☐ Actualizar PTS con brechas de CdP: maxisacos sobre tubería HDPE, pletinas en acople campana-espiga y vienteros en desacople.
☐ Registrar hallazgos del turno en SAP.
☐ Informar los temas recurrentes en la entrega de turno.
FOCO – SI PRO · ESTRATEGIA DE CONTROLES: fila fija de la Gerencia SSO (Directriz GSSO · GCC · QR o PASSO).
RECURRENTE: 7 eventos HBP — acopio de material y housekeeping deficiente (4) · extensiones eléctricas sin pasacable (3). Refuerzo transversal en todos los recorridos.

## Slide 3
TABLERO ASSURANCE TURNO 1-3
FOCOS PRIORITARIOS DE VERIFICACIÓN EN TERRENO – ITO · Turno 1-3 · datos del 10 al 23 SEP
PROPUESTA C · TABLERO EJECUTIVO
Vista de gestión: volumen, tendencia y dónde se concentran los focos.
NUESTRO COMPROMISO: CERO DAÑO A LAS PERSONAS
▲▲ PROPUESTA DE FORMATO · ASSURANCE ITO
SEGURIDAD, SALUD, PERSONAS Y MEDIO AMBIENTE
TOTAL N1+N2
6
vs. 4 anteriores ▲
ACC
0
N1
CAAP
1
N1
HAP
3
N2
CBP
2
N2
HBP
18
N3 · evidencia / recurrente
EVENTOS POR TEMA · últimos 14 días
Chart: 
| Izaje | Vehículos y equipos | Andamios | Acopio / housekeeping | Extensiones eléctricas | Otros
N1/N2 (ACC, CAAP, HAP, CBP) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
HBP (N3) | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 5
MATRIZ DE PRIORIDAD · nivel × reiteración
CON REITERACIÓN / EVIDENCIA
AISLADO
N1
prioridad 1°
1
Izaje
plan por maniobra
2
Izaje
segregación y comunicación
prioridad 2°
sin focos
N2
prioridad 3°
3
Vehículos y equipos
pre-uso
4
Andamios
liberación estricta
prioridad 4°
sin focos
# | NIVEL | FOCO | EVENTOS ORIGEN | HERRAMIENTA SGE
1 | N1 | Izaje – plan por maniobra Detener si: Sin plan específico para la carga, no se iza. | CAAP 555505 · HAP 555358 | GCC + CdP Maniobras de Izaje + ASP
2 | N1 | Izaje – segregación y comunicación Detener si: Sin segregación o sin radio, no se inicia el izaje. | HAP 556119 · CBP 554227 · HBP 554488 | GCC + CdP Maniobras de Izaje + Desafío en Terreno
3 | N2 | Vehículos y equipos – pre-uso Detener si: Vehículo o equipo con daño crítico no opera. | HAP 553767 · HBP 554865 · HBP 554110 / 556748 | EdC Vehículo Liviano + Inspección de Equipos + ASP
4 | N2 | Andamios – liberación estricta Detener si: Andamio con piezas faltantes: prohibido el acceso. | CBP 554901 · HBP 554468 | Inspección de Plataformas + CdP Trabajos en Altura
5 | — | FOCO – SI PRO · Estrategia de controles | Directriz GSSO | GCC · QR o PASSO
RECURRENTE: 7 HBP — acopio de material y housekeeping deficiente (4) · extensiones eléctricas sin pasacable (3)