## Slide 1
ASSURANCE UNIFICADO · TURNOS 1-3 / 2-4
FOCOS PRIORITARIOS DE VERIFICACIÓN EN TERRENO – ITO
FECHA:
________________
TURNO:
☐ 1-3 ☐ 2-4
INSPECTOR ITO:
________________
PROYECTO / EECC:
________________
ÁREA / SECTOR:
________________
N1 · CRÍTICO
N2 · ALTO
Clasificación del evento origen: CAAP cuasi accidente alto potencial · HAP hallazgo alto potencial · CBP cuasi accidente bajo potencial · HBP hallazgo bajo potencial · [T1-3] / [T2-4] turno que reportó el evento
NIVEL / PRIORIDAD
FOCO DE ASSURANCE
(INSTRUCCIÓN OPERACIONAL Y CRITERIO DE RESTRICCIÓN)
EVENTO / EVIDENCIA ORIGEN
HERRAMIENTA PREVENTIVA SGE
EVIDENCIA / REGISTRO ESPERADO
VERIFICACIÓN EN TERRENO
1
N1 · CRÍTICO
CAAP
CUASI ACC. ALTO POT.
Izaje – plan y metodología. Toda maniobra debe contar con plan de izaje específico y vigente para la carga y el equipo; el rigger lo porta en terreno y el supervisor valida que corresponda antes de autorizar el levante. Camión pluma (Piscinas PLS/ILS – Pilas de Lixiviación): planificación, posicionamiento y estabilización.
Criterio de restricción: Estabilizadores desplegados estrictamente según la Gestión del Cambio (configuración excepcional). Sin plan específico no se autoriza el izaje.
[T1-3] CAAP 555505 – PUMA: plan exhibido por el rigger correspondía a descarga de cañería HDPE 12 m y no a la escala modular izada.
[T1-3] HAP 555358 – PUMA: izaje de equipo de electrofusión sin plan específico; se detiene la actividad.
GCC + CdP Maniobras de Izaje + PTS + Apego a Gestión del Cambio + ASP
Plan de izaje con consideraciones de la GC / validación del supervisor / elementos certificados / operador y rigger autorizados / registro fotográfico
☐ Cumple
☐ No cumple
☐ No aplica
Obs.: ____________
2
N1 · CRÍTICO
HAP
HALLAZGO ALTO POT.
Izaje – área de influencia de la carga. Segregación efectiva y control de acceso antes de izar; comunicación bidireccional con operador y rigger con radio en frecuencia acordada; uso de vientos; personal fuera de bordes de zanja al desacoplar.
Criterio de restricción: Sin segregación o sin comunicación no se inicia el izaje. Prohibido desacoplar apoyado al borde de zanja o sobre tubería.
[T1-3] HAP 556119 – PUMA: carga de maxisacos con grúa horquilla sin segregación ni comunicación operador–personal.
[T1-3 / T2-4] CBP 554227 – PUMA: trabajador retira eslinga con un pie al borde de zanja y otro sobre tubería corrugada Ø1.200 mm.
[T1-3] HBP 554488: falta de vienteros.
GCC + CdP Maniobras de Izaje + Desafío en Terreno + ASP
Área segregada / radio operativa en operador y rigger / vientos en uso / registro fotográfico
☐ Cumple
☐ No cumple
☐ No aplica
Obs.: ____________
3
N1 · CRÍTICO
HAP
HALLAZGO ALTO POT.
Vehículos y equipos – inspección pre-uso. Antes de la jornada: conjunto neumático-llanta sin cortes, abultamientos, deformaciones en flancos, desgaste fuera de norma ni impactos en la llanta; elementos críticos sin daño; check list del turno completo con horómetro; letrero de supervisor con frecuencia radial y plan de tránsito firmado por el relator.
Criterio de restricción: Ante cualquier anomalía se prohíbe el tránsito: inmovilización inmediata hasta evaluación y reparación por especialista.
[T1-3 / T2-4] HAP 553767 – JEJ: camioneta con neumático dañado ("llantazo") y daño lateral, detectado antes del uso.
[T1-3] HBP 554865 – PUMA: camión pluma TW PT-21 sin letrero de supervisor y plan de tránsito sin firma.
[T1-3] HBP 554110 / 556748: generadores sin horómetro ni responsable.
GCC + CdP Operación de Vehículos Livianos + EdC Vehículo Liviano + Inspección de Equipos + ASP
Check list pre-operacional efectivo del turno / ARTP / letrero y plan de tránsito firmados / registro fotográfico
☐ Cumple
☐ No cumple
☐ No aplica
Obs.: ____________
4
N1 · CRÍTICO
CBP
CUASI ACC. BAJO POT.
Andamios y plataformas – liberación estricta. Verificar que el 100% de los componentes esté completo, certificado y montado según estándar antes de la Tarjeta Verde: rodapié y peldaños, doble baranda en vanos y bordes, superficie libre de material acopiado. Control de acceso y protección contra caídas a distinto nivel.
Criterio de restricción: Prohibido emitir Tarjeta Verde o usar el andamio con piezas faltantes; la tarjeta debe ser coherente con la condición real.
[T1-3 / T2-4] CBP 554901 – PUMA: andamio en canaletas lado Oeste con tarjeta verde vigente, sin rodapié ni peldaños en la plataforma.
[T1-3] HBP 554468 – COX: material mal acopiado sobre plataforma de andamio a 70 cm, riesgo de caída a distinto nivel.
GCC + CdP Trabajos en Altura + Inspección de Plataformas de Andamios + ASP (Antes, o Durante si se reinstala)
Rodapié, peldaños y doble baranda instalados / tarjeta coherente con la condición real / registro fotográfico
☐ Cumple
☐ No cumple
☐ No aplica
Obs.: ____________
5
N2 · ALTO
HBP
HALLAZGO BAJO POT.
Extensiones eléctricas. Verificar la integridad antes y durante el uso: aislamiento continuo, conectores e hilado sin fisuras y protección diferencial en el origen. Tendido elevado o canalizado, con pasacables.
Criterio de restricción: Prohibido el contacto con estructuras metálicas, zonas de tránsito o aristas filosas (roce, aplastamiento o pérdida de aislamiento).
[T2-4] HBP 554473 – COX: extensión eléctrica en contacto directo con estructura metálica de andamio, sin pasacables.
[T1-3] 3 eventos HBP: extensiones sin pasacable, en contacto con estructura o tendidas en piso.
Inspección + Acompañamiento ASP
Registro de inspección / QR acompañamiento ASP / registro fotográfico
☐ Cumple
☐ No cumple
☐ No aplica
Obs.: ____________
6
N2 · ALTO
HBP
RECURRENTE
Orden, aseo y acopio (tendencia recurrente). Materiales segregados y acopiados solo en zonas habilitadas; piezas y herramientas de andamio fuera del nivel de piso; vías de tránsito despejadas. Refuerzo transversal en todos los recorridos y al cierre de cada tarea.
Criterio de restricción: No se da por cerrada la tarea ni se entrega el área sin orden y aseo verificados.
[T2-4] 8 eventos HBP: materiales sin segregar y piezas/herramientas de andamio a nivel de piso.
[T1-3] 4 eventos HBP: acopio de material y housekeeping deficiente.
Recorrido de inspección + ASP al cierre de tarea
Registro fotográfico antes / después / área entregada ordenada y limpia
☐ Cumple
☐ No cumple
☐ No aplica
Obs.: ____________
RECURRENTE
CONSOLIDADO
15 eventos HBP entre ambos turnos (T1-3: 7 · T2-4: 8). Clusters: acopio de material, housekeeping deficiente y piezas/herramientas de andamio a nivel de piso (12) · extensiones eléctricas sin pasacable, en contacto con estructura o tendidas en piso (3). Refuerzo transversal en todos los recorridos y al cierre de cada tarea (focos 5 y 6).
NUESTRO COMPROMISO: CERO DAÑO A LAS PERSONAS
▲▲
SEGURIDAD, SALUD, PERSONAS Y MEDIO AMBIENTE · 1 / 3

## Slide 2
SÍNTESIS Y PLAN DE RECORRIDO
TENDENCIAS CONSOLIDADAS TURNOS 1-3 / 2-4 – SUPERVISOR ITO
6
focos prioritarios
unificados
4
focos N1 · CRÍTICO
(izaje, vehículos, andamios)
12
eventos origen con ID
(PUMA, COX, JEJ)
15
eventos HBP recurrentes
(T1-3: 7 · T2-4: 8)
RECORRIDO RECOMENDADO POR BLOQUE
BLOQUE AM · INICIO DE TURNO
Piscinas ILS–PLS · Pila Oeste · Pilas de Lixiviación · Izaje
✔ Plan de izaje específico por maniobra (foco 1)
✔ Estabilizadores del camión pluma según GC (foco 1)
✔ Segregación, radio y vientos en área de la carga (foco 2)
✔ Check list pre-uso de vehículos y equipos (foco 3)
BLOQUE MEDIODÍA · INTERVENCIÓN
Pilas de Lixiviación · Canaletas lado Oeste · Botadero de Ripios · Patio Contratistas
✔ Rodapié, peldaños y doble baranda en plataformas (foco 4)
✔ Tarjeta Verde coherente con la condición real (foco 4)
✔ Extensiones eléctricas con pasacable (foco 5)
✔ Acopio y housekeeping en zonas habilitadas (foco 6)
BLOQUE PM · CIERRE DE JORNADA
Gestión SAP · CdP pendientes · Entrega de turno
✔ Actualizar PTS con brechas de CdP: maxisacos sobre tubería HDPE, pletinas en acople campana-espiga y vienteros en desacople
✔ Registrar hallazgos del recorrido en SAP
✔ Verificar orden y aseo al cierre de cada tarea
✔ Informar tendencias recurrentes en la entrega de turno
BRECHAS PRINCIPALES A CONTROLAR
Plan de izaje que no corresponde a la maniobra
Izaje sin segregación ni comunicación bidireccional
Neumáticos y elementos críticos sin inspección pre-uso
Tarjeta Verde vigente en andamios incompletos
Extensiones sin pasacable y acopio deficiente
CONTROLES CRÍTICOS NO NEGOCIABLES
Plan de izaje específico, vigente y en terreno
Estabilizadores según Gestión del Cambio
Segregación del área de influencia de la carga
Inspección pre-uso de vehículos y equipos
Rodapié, peldaños y doble baranda en plataformas
DETENER LA TAREA SI…
No hay plan de izaje específico para la maniobra
El área de la carga no está segregada o no hay radio
El vehículo presenta daño en neumático o llanta
El andamio tiene piezas faltantes, aunque tenga Tarjeta Verde
Hay personal expuesto en bordes de zanja al desacoplar
NUESTRO COMPROMISO: CERO DAÑO A LAS PERSONAS
▲▲
SEGURIDAD, SALUD, PERSONAS Y MEDIO AMBIENTE · 2 / 3

## Slide 3
REGISTRO DE VERIFICACIÓN EN TERRENO
HALLAZGOS DEL RECORRIDO, ACCIONES Y CIERRE – INSPECTOR ITO
FECHA:
________________
TURNO:
☐ 1-3 ☐ 2-4
INSPECTOR ITO:
________________
PROYECTO / EECC:
________________
ÁREA / SECTOR:
________________
N° | HORA | ÁREA / SECTOR | EECC | FOCO (1-6) | HALLAZGO / DESVIACIÓN DETECTADA | CLASIF. CAAP/HAP/ CBP/HBP | ACCIÓN INMEDIATA | RESPONSABLE | PLAZO | ID SAP / REGISTRO
1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
RESUMEN DEL TURNO
Focos verificados
____ / 6
Focos que cumplen
____ / ____
% cumplimiento
______ %
Tareas detenidas
______
Hallazgos registrados en SAP
______
OBSERVACIONES / TEMAS PARA ENTREGA DE TURNO
SIGLAS
ITO: Inspección Técnica de Obra
EECC: Empresa contratista
CAAP / CBP: Cuasi accidente alto / bajo potencial
HAP / HBP: Hallazgo alto / bajo potencial
GC: Gestión del Cambio
PTS: Procedimiento de Trabajo Seguro
INSPECTOR ITO
Nombre, firma y fecha
SUPERVISOR EMPRESA CONTRATISTA
Nombre, firma y fecha
REVISADO POR (JEFATURA / SSO)
Nombre, firma y fecha
NUESTRO COMPROMISO: CERO DAÑO A LAS PERSONAS
▲▲
SEGURIDAD, SALUD, PERSONAS Y MEDIO AMBIENTE · 3 / 3